## Slide 1
SEJAM BEM VINDOS
ENTRAC
Porto Alegre

## Slide 2
LEANDRO WOLFF
Eng. de Aplicação Nacional

## Slide 3
PROPÓSITO
Cuidar da saúde das pessoas, por meio da QAI!
A Sicflux tem em seu DNA a inovação!
Desde 1992 tornou-se especialista em soluções completas em renovação de ar.
Seus produtos são reconhecidos e especificados pelos melhores projetistas do mercado e adquiridos pelas maiores e mais conceituadas construtoras e instaladores de todo o Brasil e da América.

## Slide 4
1992
2002
2008
2022
2024
EVOLUÇÃO DA EMPRESA

## Slide 5
ATUALIDADES

## Slide 6
PRESENTE EM
20
PAÍSES
MERCADO INTERNACIONAL
Parque Fabril – Araquari
Escritório – São Paulo
Centro Logístico – Miami
Centro Logístico – Paraguai

## Slide 7
Associações
Certificações

## Slide 8
EVOLUÇÃO DE PRODUTOS
2015
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

## Slide 9
Você se preocupa com o ar que respira, assim como se preocupa com a água que bebe?

## Slide 10
2x a 5x
Pessoas
Processos
Produtos
RENOVAÇÃO DE AR - QAI

## Slide 11
* MÉDIA 2 LITROS DE ÁGUA/DIA
* MÁXIMO 3 DIAS SEM ÁGUA
* MÉDIA 10.000 LITROS DE AR/DIA
* MÁXIMO 5 MINUTOS SEM AR

## Slide 12
NORMAS;
Portaria 3523 – 1998 – MS
Resolução 09 - 2003 – Anvisa
      NBR 16.401 / 3 – 2008/ASHRAE 62.1 – 2004
      LEI 13.589 – 2018
      NBR 17.037 – 2022
      NBR 16401 – 2024
      NBR 7256 - 2021
RENOVAÇÃO DE AR - QAI

## Slide 13
07/2024
REVOGADA
RENOVAÇÃO DE AR - QAI

## Slide 14
RENOVAÇÃO DE AR – QAI

## Slide 15
NBR 17.037 - 22
RENOVAÇÃO DE AR – QAI

## Slide 16
NBR 1401-3 2024
RENOVAÇÃO DE AR – QAI
Consulta Nacional

## Slide 17
PORTARIA 3523-98
RENOVAÇÃO DE AR – QAI

## Slide 18
RENOVAÇÃO DE AR – QAI
NO ATUAL MOMENTO ESTÃO VALIDADAS AS PARTES 1 E 2 DA NBR 16401-2024, A PARTE 3 QUE TRATA DE RENOVAÇÃO DE AR ESTA EM REVISÃO, PORTANTO SENDO ADOTADA APENAS A PARTE 3 DA 1° EDIÇÃO - 2008.

## Slide 19
NBR 16401-3
RENOVAÇÃO DE AR – QAI
A PARTE 3 DA NBR 16401 2024, QUE TRATA DE RENOVAÇÃO DE AR NO MOMENTO ESTA EM REVISÃO, PORTANTO SENDO ADOTADA APENAS A PARTE 3 DA 1° EDIÇÃO - 2008.

## Slide 20
NBR 16401-3
RENOVAÇÃO DE AR – QAI

## Slide 21
NBR 16401-3
RENOVAÇÃO DE AR – QAI

## Slide 22
SALA DE AULA
30 ALUNOS
Área de 20m²
PORTARIA 3523 = 27m³/h/Pessoa
NBR 16401/3 = Vef = P*FP + A*FA (L/s)
PORTARIA 3523 Q = 27*30 = 810 m³/h
NBR 16401/3
Vef = 30*6,3 + 20*0,8 = 205 L/s
FP=6,3 FA = 0,8 – Retirado tabela 01 – Nível 02
Vef = 205*3,6 = 736 m³/h
Pressão Estática Adotada = 15 mmca
Exemplo de Cálculo para Renovação de AR
Gabinete de Ventilação – FH 200 Com Filtragem G4+M5.
Gabinete de Ventilação – FH 315 Com Filtragem G4+M5.
Vef = 383*3,6 = 1.378 m³/h
Vef = 30*12,5 + 20*0,4 = 383 L/s
ACADEMIA
RENOVAÇÃO DE AR – QAI

## Slide 23
SELEÇÃO
No momento da concepção do projeto, é calculada a vida útil do filtro?
RENOVAÇÃO DE AR – GABINETES E FILTRAGEM

## Slide 24
SELEÇÃO
RENOVAÇÃO DE AR – GABINETES E FILTRAGEM

## Slide 25
SELEÇÃO
RENOVAÇÃO DE AR – GABINETES E FILTRAGEM

## Slide 26
SELEÇÃO
RENOVAÇÃO DE AR – GABINETES E FILTRAGEM

## Slide 27
SISTEMA PARA TRATAMENTO DE AR EM AREA EM SAÚDE

## Slide 28
SISTEMA PARA TRATAMENTO DE AR EM AREA EM SAÚDE

## Slide 29
SISTEMA PARA TRATAMENTO DE AR EM AREA EM SAÚDE

## Slide 30
SISTEMA PARA TRATAMENTO DE AR EM AREA EM SAÚDE
UR`S

## Slide 31
SISTEMA PARA TRATAMENTO DE AR EM AREA EM SAÚDE
A figura C.7 indica o fluxo de ar para arranjo de antecâmara pressurizada em relação ao quartro AII, para isolamento de pacientes com infecções transmitidas pelo ar.
A antecâmara é positiva em relação ao quarto e negativa em relação ao corredor.
O diferencial de pressão deve ser definido no projeto em relação ao corredor que é a referência:
corredor: pressão referência (0)
antecâmara: pressão negativa (-5,0 Pa)
Quarto: pressão negativa (-10,0 Pa)
Banheiro: pressão negativa (-15,0 Pa)
BACIA
BOLHA
CASCATA DE PRESSÃO

## Slide 32
SOLUÇÕES AGREGADAS

## Slide 33
FHB – FH BOOSTER
MOTOR EC

## Slide 34
FHB 500 – FHB 700
Motor EC, tensão 230 V, 50/60 Hz
Bocais de aspiração e descarga retangulares para facilitar a conexão com os dutos do sistema de ventilação;
Revestido externo com manta termoacústica;
Opções de filtragem G4, M5, F8 e F9. São respeitadas área e velocidade de face do filtro, limitada a 2,5 m/s;
Acabamento natural galvanizado;
Fechos rápidos metálicos;

## Slide 35
SELEÇÃO

## Slide 36
Segundo a ANCA 201 a pressão, não são possíveis de calcular;
Perdas de até 45% do rendimento;

## Slide 37
EFICIÊNCIA
SENSORES E OPORTUNIDADES

## Slide 38
SENSORES E OPORTUNIDADES
CO2 EC/AC
CO EC/AC
MICRO PRESSÃO EC
CONTROLADOR DE POTÊNCIA AC

## Slide 39
Uso de variadores de frequência (VDF) e controladores inteligentes.
Um inversor de frequência, também conhecido como variador de frequência ou controlador de velocidade e Torque;
A função principal de um inversor é alterar a frequência e a tensão fornecidas ao motor, o inversor permite ajustar a velocidade e o torque do motor conforme necessário para a aplicação.
SENSORES E OPORTUNIDADES

## Slide 40
VENTILADORES AC para aplicação em:
  Controle em relação a demanda e ciclo-economizador;
  Controle de pressão estática e balanceamento nos dutos;
  Controle de renovação de ar com feedback de sensores de QAI (CO, CO2, TVOC, Particulados, etc.);
  Sensores Inteligentes permitem o monitoramento e CONTROLE PID, utilizando lógica integral para incremento e otimização do uso dos ventiladores (por demanda e tempo).
SENSORES E OPORTUNIDADES

## Slide 41: É IMPORTANTE O PROJETO! É IMPORTANTE A INSTALAÇÃO ADEQUADA!

## Slide 42
OBRIGADO!
@sicflux.oficial
@eng_leandrowolff​
(11)91234-3470
promotor02@sicflux.com.br
www.sicflux.com.br